Jlsemi Phy Driver Quick Start

# 1. 前言
发布版本：1.2.11
日期：2023-10-13
本文主要描述 jlsemi linux phy driver的使用方法，帮助开发者快速了解并使用。
产品版本：
支持的phy芯片	支持的kernel 版本

jl1xxx	最好大于kernel3.0， 小于kernel6.1.1

jl2xxx	最好大于kernel3.0, 小于kernel6.1.1

读者对象
本文档主要适用于以下工程师：
技术支持工程师
软件开发工程师
修订记录
版本号	负责人	修订日期	修订说明
1.0.0	Gangqiao Kuang	2022-06-29	初始化版本
1.0.3	Gangqiao Kuang	2022-08-03	1.主要修复了一个driver bug
1.0.7	Gangqiao Kuang	2022-09-15	1.主要规范代码风格
1.1.5	Gangqiao Kuang	2022-10-25	1.增加fiber与config r4p1功能
1.1.8	Gangqiao Kuang	2022-11-03	1.改进代码的兼容性
1.1.12	Gangqiao Kuang	2022-11-30	1.新增rxc out
1.1.13	Gangqiao Kuang	2022-12-21	1.新增r4p1 rgmii 配置
1.1.15	Gangqiao Kuang	2023-03-15	1.Fix rxc out bug
1.2.0	Gangqiao Kuang	2023-03-20	1. 重构了select mode 功能代码 / 2. 支持Device tree 根据不同phy addr配置phy不同功能 / 3. 支持百兆芯片driver
1.2.4	Gangqiao Kuang	2023-05-19	1. 修复 jl1xxx 中断功能选项名字错误 / 2. 修复jl2xxx fiber 模式判段语句条件缺少错误 / 3. 修复jl2xxx fiber 模式 自协商未完成错误 / 4. 新增patch version= 0x9f73用来下载phy version=0x1101的phy
1.2.5	Gangqiao Kuang	2023-05-19	1.修复downshift 初始化配置
1.2.6	Gangqiao Kuang	2023-05-29	1.新增加r4p1 patch=0x2e9c
1.2.9	Gangqiao Kuang	2023-07-17	1.修复wol enable 寄存器 address 错误 / 2.修复 led 极性 默认清除strap 脚的配置问题 / 3.新增关闭125M 和25M clock 输出功能 / guide增加章节 7.8.1, 7.8.2, 7.8.3
1.2.11	Gangqiao Kuang	2023-10-13	1.新增 新的r3p5 patch for (sgmii->UTP) mode / 2.新增wol 事件清除功能于suspend函数中

详情请查阅: doc/release.md
# 2. 文件结构
.
├── doc
│   ├── device_tree.rst
│   ├── jlsemi-ethernet-phy.txt
│   ├── phy_driver.rst
│   ├── release.md
│   └── timestamping.rst
├── source
│   ├── jlsemi.c
│   ├── jlsemi-core.c
│   ├── jlsemi-core.h
│   ├── jlsemi-dt-phy.h
│   └── Makefile
└── tool
    ├── mdio-tool-master
    │   ├── Makefile
    │   ├── mdio-tool.c
    │   ├── mii.h
    │   └── README.md
    └── wol-tool
        ├── Makefile
        ├── README.md
        ├── wol.c
        └── wol.h

上面是发布的代码目录结构，我们可以看到doc, source, tool三个顶层目录：
- doc: 存放文档的地方。
- source：存放源码的地方。
- tool：存放工具的地方，这里有mdio 读写工具, 和Wake On Lan工具。

# 3.Driver的功能列表
芯片类别	可配置功能项	C Macro	Device Tree	Ethtool
jl1xxx	Led功能	Yes	Yes	No
jl1xxx	Wol功能	Yes	Yes	Yes
jl1xxx	Interrupt功能	Yes	Yes	No
jl1xxx	Mdi功能	Yes	Yes	No
jl1xxx	RMII功能	Yes	Yes	No

芯片类别	可配置功能项	C Macro	Device Tree	Ethtool
jl2xxx	Led功能	Yes	Yes	No
Jl2xxx	Interrupt功能	Yes	Yes	No
jl2xxx	Downshift功能	Yes	Yes	Yes
jl2xxx	Wol功能	Yes	Yes	Yes
jl2xxx	Rgmii Delay 功能	Yes	Yes	No
jl2xxx	Clock 125M功能	Yes	Yes	No
jl2xxx	Fast link down 功能	Yes	Yes	Yes
jl2xxx	Load Patch 功能	Yes	Yes	No
jl2xxx	Loop Back功能	Yes	Yes	No
jl2xxx	Work mode 功能	Yes	Yes	No
jl2xxx	Slew rate功能	Yes	Yes	No
jl2xxx	Get string功能	Yes	Yes	Yes
jl2xxx	Debug reg val功能	Yes	No	No
jl2xxx	Rxc out功能	Yes	Yes	No

# 4.Driver的加载
1. kernel path:
这里的kernel路径会在SDK的某一个目录下，需要找到该路径
2. 拷贝jlsemi phy dirver 源码：
将source目录下的jlsemi.c jlsmei-core.c jlsemi-core.h jlsemi-dt-phy.h拷贝到此目录下

3. 打开上面目录下的Kconfig文件
注意： kernel6.0 版本以上可能需要把---help---变成help,防止编译报错
加入以下代码：
config JLSEMI_PHY
 tristate "JLSEMI PHYs"
 ---help---
 Currently has a driver for the jlsemi
如图：
注：if PHYLIB 下面都是各厂商的phy，建议将上述代码在下面
4. 打开上面目录下的Makefile文件
加入以下代码
jlsemiphy-objs := jlsemi.o jlsemi-core.o
obj-$(CONFIG_JLSEMI_PHY) += jlsemiphy.o

如下图：
注：这里直接加在末尾，也可以加在其他位置！

5. 更改.config文件,此文件是一个隐藏文件在linux OS下在kernel顶层目录执行la命令就可以看到它了

6.打开.config文件，加入CONFIG_JLSEMI_PHY=y这条语句让将driver编译到kernel里面去

注意：如果执行了上面的操作，driver还是没有加载到kernel里面去，就要思考是不是SDK的kernel路径搞错了？ 或者是.config文件被覆盖掉了？
在有些SDK中执行SDK编译脚本时候会将.config文件覆盖掉，导致在此文件里面更改的配置失效，这个时候需要找到SDK原始的deconfig文件，在deconfig 文件里面加入上面的CONFIG_JLSEMI_PHY=y 这条语句才行
比如rk3328的SDK中它的deconfig文件在路径arch/arm64/configs/firefly-rk3328_defconfig
即firefly-rk3328_defconfig文件会将.config文件覆盖掉，所以要在firefly-rk3328_defconfig中加入
CONFIG_JLSEMI_PHY=y语句

6. 查看编译成功的方法：
1. 一般的sdk编译完后，会生成相应的编译文件。查看 kernel/drivers/net/phy/目录下是否有jlsemiphy.o文件，如果有说明编译成功了(有些sdk可能编译完后，直接删除了jlsemiphy.o文件，所以此方法只供应参考）
2. 看kernel编译的打印的信息。把打印信息导入进一个文件，然后在文件里搜索jlsemiphy关键字，看是否存在jlsemiphy关键字。
如果上面两种方法不管用，那么检查一下前面的步骤是否有遗漏。

# 5. 驱动设计的系统架构及介绍

Dynamic operation
Static operation

Ethtool
C Macro
Device Tree

Driver code
Phy Driver Code

Hardware

由图可知
static operation分为：
- C Macro
- Device Tree
注意：此两类只能同时设置其中一项操作模式
dynamic operation为：
Ethtool
在某项功能支持dynamic operation 的情况下static operation 与dynamic operation可以同时设置，但是dynamic operation的设置优先级更高，配置以dynamic operation为准。
查看某项功能是否支持dynamic operation查看driver 的功能列表即可。

# 6. device tree的使用
注意：
1.使用device tree 配置phy需要Mac driver支持 of_mdiobus_register接口！！！否则需要移植
of_mdiobus_register接口。
2. device tree 不是必须要是使用的，根据需要决定使不使用。
1. 将jlsemi-dt-phy.h拷贝到SDK的kernel/include/dt-bindings/phy里面去，如果没有在kernel/include/目录下没有发现dt-bingdings/phy目录，那么就新建此目录
2. 打开jlsmei_core.h，令#define JLSEMI_KERNEL_DEVICE_TREE_USE 1. 如下图所示

3. 打开doc/jlsemi-ethernet-phy.txt，里面有device node 例子
4. 找到系统目前使用的dts文件，再找到etherent节点（这一步很重要）。
方法1.查看sdk的配置，看编译时候选的是那个dts文件
方法2.通过demsg的方式，看当前使用的是那个etherent的节点，比如发现一个当前网卡有ff540000数字，那么去dts文件中找到该etherent节点
5. 在SDK device tree的dts文件加入代码
step1: 导入头文件
#include <dt-bindings/phy/jlsemi-dt-phy.h> //导入头文件

step2: 在ethernet节点里面加入红框里面的代码（doc/jlsemi-ethernet-phy.txt中有例子）

phy-handle ：属于ethernet节点的句柄，会被系统看做为phy 节点, 作用是指定phy处理节点。
phy0: phy节点别名。
reg: phy 的物理地址。
6里的例子是rk3328的SDK dts文件，在kernel/arch/arm64/boot/dts/rockchip目录下面的rk3328.dts，此目录只供参考。
这些步骤做完之后，就可以进行编译kernel了。

最后查看device tree是否挂载到系统上,切换到 proc/device-tree/ethernet@ff540000节点目录，然后ls列出所有设备节点（ethernet@ff540000节点名字只供参考）

可以看到ethernet-phy@0已经挂载到系统上，此方法供参考,不同SDK的ethernet 节点名字可能有差异。

# 7. C Macro配置选项的规则
打开jlsemi-dt-phy.h（只以jl2xxx配置选项为例）
### 7.1.1配置led mode
JL2XXX_CFG_LED_MODE可以自由配置
### 7.1.2配置led polarity

JL2XXX_LED_POLARITY可以自由配置
### 7.1.3配置led period

JL2XXX_GLOBAL_PERIOD_MS可以自由配置
### 7.1.4配置led Hold on

JL2XXX_GLOBAL_ON_MS可以自由配置
### 7.2.1配置fast link down
JL2XXX_FLD_DELAY可以自由配置
### 7.3.1 配置phy wol
这里没有其他配置
### 7.4.1 配置interrupt link 中断

### 7.5.1 配置phy downshift
JL2XXX_DSFT_AN_CNT可以自由配置
### 7.6.1 配置rgmii 2ns delay
注意：(一共4种可能，(tx_off, rx_off)(tx_on,rx_off)(tx_off,rx_on)(tx_on, rx_on))
情况1.(tx_off, rx_off)配置如下图

情况2.(tx_on, rx_off)配置如下图

情况3.(tx_off, rx_on)配置如下图

情况4.(tx_on, rx_on)配置如下图

### 7.7.1 配置patch load功能

### 7.8.1 配置125M clock 输出
注意：配置多个选项只会生效一个功能, 优先级 125M > 25M > clock disable
###
### 7.8.2 配置25M clock 输出

### 7.8.3 配置disable clock 输出

### 7.9.1 配置phy work mode
JL2XXX_WORK_MODE_MODE可以自由配置
### 7.10.1配置phy loopback

### 7.11.1配置slew rate
没有其他配置
### 7.12.1 配置rx clock out

# 8. Device Tree配置选项规则
### 8.1.1 配置led mode
 jl2xxx,led-mode可以自由配置
### 8.1.2 配置led polarity
jl2xxx,led-polarity可以自由配置
### 8.1.3 配置led period
jl2xxx,led-period可以自由配置，以十六进制数值的形式
### 8.1.4 配置 led hold on

### 8.2.1 配置 fast link down

### 8.3.1 配置wol

### 8.4.1 配置link change interrupt

### 8.5.1 配置downshift
 jl2xxx,downshift-count 可以自由配置，格式为十六进制的数值
### 8.6.1配置 rgmii 2ns delay
注意：(一共4种可能，(tx_off, rx_off)(tx_on,rx_off)(tx_off,rx_on)(tx_on, rx_on))
情况1.(tx_off, rx_off)配置如下图

情况2.(tx_off, rx_on)配置如下图

情况3.(tx_on, rx_off)配置如下图

情况4.(tx_on rx_on)配置如下图

### 8.7.1 配置load patch

### 8.8.1配置125M clock 输出

### 8.9.1配置work mode
jl2xxx,work_mode-mode可以自由配置，具体配置选项参考jlsemi-dt-phy.h文件的PHY Work Mode Select

### 8.10.1 配置loopback
jl2xxx,lpbk-mode 可以自由配置，具体配置选项参考jlsemi-dt-phy.h文件的PHY Loopback Mode Select
### 8.11.1配置slew rate

### 8.12.1配置rx clock out

# 9. Debug 功能
作用：用于查看配置是否成功，查看配置前与后寄存器的变化
1.打开jlsemi-dt.phy.h,找到红框处的代码，将它的值改为1，表示打开debug功能

2.打开jlsemi-core.h,找到下面红框的代码处，填入想要查看的寄存器reg数与page数，可以自行扩充打印多个寄存器，打印出来的值表示config_init_before的值与config_init_after的值，假如你配置已经设置好了，那么你可以把寄存器init_before的值与init_after的值进行对比，就可以知道配置是否设置成功，
string表示打印的前缀，enable表示是否打印，true就打印，false不打印
快速找到打印信息的方法：执行demsg | grep init_before 和 dmesg | grep init_after,就可以筛选出自己想要的信息。

# 10. 二次开发
## 1. api 使用介绍
### 1.1 jlsemi_write_page()
int jlsemi_write_page(struct phy_device *phydev, int page)
/**
 * jlsemi_write_page() - 写page的函数。
 * @phydev: 指向struct phy_device的指针。
 * @page: 目标page数。
 */
### 1.2 jlsemi_read_page()
int jlsemi_read_page(struct phy_device *phydev)
/**
 * jlsemi_read_page() - 读page的函数
 * @phydev: 指向struct phy_device的指针
 *
 * Return: 返回page数
 */
注意：最终page数必须切换到0
### 1.3 jlsemi_modify_paged_reg()
int jlsemi_modify_paged_reg(struct phy_device *phydev,
    int page, u32 regnum,
     u16 mask, u16 set)
/**
 * jlsemi_modify_paged_reg() - 多比特位set 与clear函数
 * @phydev: 指向struct phy_device的指针
 * @page: 目标page数
 * @regnum: 目标寄存器地址
 * @mask: 需要clear的比特位掩码
 * @set: 需要set的比特位掩码
 *
 * Returns 返回寄存器值的改变与否
 */
例子：假设page160,reg16 = 0xff00, 令jlsemi_modify_paged_reg(phydev, 160, 16, bit(13) | bit(12), bit(0));表示page160,reg16的bit13 和 bit12 会被clear 为0，bit(0)会被设置为1，并且会自动切
回page0，则page160,reg16=0xcf01

### 1.4 jlsemi_set_bits()
int jlsemi_set_bits(struct phy_device *phydev,
   int page, u32 regnum, u16 val)
/**
 * jlsemi_set_bits() - 设置比特位的函数
 * @phydev: 指向struct phy_device的指针
 * @page: 目标page数
 * @regnum: 目标寄存器地址
 * @val: 设置bit数
 */
例子：假设page160,reg16 = 0x0010，令 jlsemi_set_bits(phydev, 160, 16, bit(0))，
表示设置page160,reg16的bit0 为1，则 page160,reg16=0x0011
### 1.5 jlsemi_clear_bits()
int jlsemi_clear_bits(struct phy_device *phydev,
        int page, u32 regnum, u16 val)
/**
 * jlsemi_clear_bits - 清除比特位的函数
 * @phydev: 指向struct phy_device的指针
 * @page: 目标page数
 * @regnum: 目标寄存器数
 * @val: 清除bit数
 */
例子：假设page160,reg16 = 0x0011，令 jlsemi_clear_bits(phydev, 160, 16, bit(0))，
表示设置page160,reg16的bit0 为0，则 page160,reg16=0x0010
### 1.6 jlsemi_fetch_bit()
int jlsemi_fetch_bit(struct phy_device *phydev,
  int page, u32 regnum, u16 val)
/**
 * jlsemi_fetch_bit() - 获取寄存器的比特位的值
 * @phydev: 指向struct phy_device的指针
 * @page: 目标page数
 * @regnum: 目标寄存器数
 * @val: 获取比特位的值
 *
 * Note: 每次只能获取一个比特位的值
 */

### 1.7 jlsemi_read_paged()
int jlsemi_read_paged(struct phy_device *phydev, int page, u32 regnum)
/**
 * jlsemi_read_paged() - 自动翻页读函数
 * @phydev: 指向struct phy_device的指针
 * @page: 目标page数
 * @regnum: 目标寄存器数
 */
例子：假设page160,reg16 = 0x0011，令 jlsemi_clear_bits(phydev, 160, 16)，
表示设置翻页到page160 读reg16